## Slide 1: Лекция №2 на тему: Основные законы электротехники: закон Ома, законы Кирхгофа и их применение к расчёту цепей.
Кафедра «Теория электрических цепей»
Лектор: Овсянникова
Елена Александровна
ДИСЦИПЛИНА:
Электротехника

## Slide 2: Электрические цепи постоянного тока
Соединение, при котором по всем участкам проходит один и тот же ток, называют последовательным.
Соединение, при котором все участки цепи присоединяются к одной паре узлов, т. е. находятся под действием одного и того же напряжения, называют параллельным.
Любой замкнутый путь, проходящий по нескольким участкам, называют контуром электрической цепи.
Участок цепи, вдоль которого проходит один и тот же ток, называют ветвью.
Место соединения трех и большего числа ветвей — узлом.

## Slide 3: Электрические цепи постоянного тока
Электрические схемы состоят из источников и потребителей.
Источники делятся:
источники ЭДС;
источники тока

## Slide 4: Электрическая цепь и ее элементы Источники электрической энергии
Гальванический элемент, аккумулятор – батарея
Генератор постоянного тока
Термопара
Кафедра ТЭЦ

## Slide 5: Электрические цепи постоянного тока
источник ЭДС; - это такой элемент, напряжение между зажимами которого при любом токе, по величине равно ЭДС.
Стрелка внутри источника показывает направление возрастания потенциала внутри источника. Если е=0, то u=e=i*R=0 на этом участке при любом токе.
Это значит, что е=0 заменяется проводом
Rпр = 0 и поэтому считают, что внутреннее сопротивление источника напряжения
Rвне = 0.

## Slide 6: Электрические цепи постоянного тока
источник тока-это такой элемент, через который при любом напряжении между его зажимами проходит один и тот же ток равный величине источника тока.
Если величина источника тока равна 0 (j=0),
то i = j = u/R = 0, то при любом напряжении ток на этом участке будет равен нулю (разрыв цепи). Поэтому считают, что внутреннее сопротивление источника тока бесконечно: Rвн j =

## Slide 7: Электрические цепи постоянного тока
Режимы работы электрической цепи
КПД системы
Соотношением Rн и Rвн определяется режим работы
источника электроэнергии.

## Slide 8: Электрические цепи постоянного тока
Режимы работы электрической цепи
Rн >>Rвн. Тогда 1.
Режим называется режимом холостого хода.
Увеличение Rн влечёт за собой уменьшение тока.
Ввиду малости IRвн по сравнению с IRн падением напряжения на внутреннем сопротивлении источника можно пренебречь; тогда U  E, и источник можно рассматривать как идеальный источник ЭДС.

## Slide 9: Электрические цепи постоянного тока
Режимы работы электрической цепи
2. Rн <<Rвн. Тогда 0. Режим называется режимом короткого замыкания.
Вся энергия расходуется на внутреннем сопротивлении источника, U0.
Rн0 и ток стремится к значению тока короткого замыкания, определяется только величиной Rвн и практически не зависит от Rн.

## Slide 10: Электрические цепи постоянного тока
Режимы работы электрической цепи
3. Согласованный режим. С режиме согласованной нагрузки мощность потребляемая нагрузкой (Pн) имеет максимальное значение. Условием достижения режима является Rн =Rвн.
При этом =0,5.
4. Номинальный режим. Этот режим занимает промежуточное положение между режимами холостого хода и согласованным.

## Slide 11: Эквивалентные преобразования пассивных участков электрической цепи Последовательное соединение
Свойства последовательного соединения:
При последовательном соединении через все элементы протекает один и тот же ток
Напряжение на каждом из последовательно соединенных элементов меньше входного Ui<U
последовательное соединение является делителем напряжения
Кафедра ТЭЦ

## Slide 12: Эквивалентные преобразования пассивных участков электрической цепи Параллельное соединение
Свойства параллельного соединения
Каждая ветвь находится под одним и тем же напряжением источника
Эквивалентное сопротивление всегда меньше наименьшего из сопротивлений ветвей
Ток в каждой ветви всегда меньше тока источника. Параллельная цепь является делителем тока.
Кафедра ТЭЦ

## Slide 13: Эквивалентные преобразования пассивных участков электрической цепи Частный случай параллельного соединения
Кафедра ТЭЦ

## Slide 14: Эквивалентные преобразования пассивных участков электрической цепи Смешанное соединение
Кафедра ТЭЦ

## Slide 15: Эквивалентные преобразования пассивных участков электрической цепи Смешанное соединение
Кафедра ТЭЦ

## Slide 16: Эквивалентные преобразования пассивных участков электрической цепи Соединение звездой и треугольником
Кафедра ТЭЦ

## Slide 17: Эквивалентные преобразования пассивных участков электрической цепи Формулы перехода
Переход с треугольника на звезду
Переход со звезды на треугольник
Кафедра ТЭЦ

## Slide 18: Эквивалентные преобразования пассивных участков электрической цепи Мостовая схема
Сторона квадрата вместе с сопротивлением, называется плечом мостовой схемы.
Диагональ АВ- питающая, диагональ СD - измерительная.
Мостовая схема называется уравновешенной или сбалансированной, если при подачи питающего напряжения на одну диагональ (АВ), напряжение на другой диагонали (СD)=0
Условие равновесия мостовой схемы: R1R3=R2R4
Кафедра ТЭЦ

## Slide 19: Методы расчета электрических цепей с одним источником питания Метод эквивалентных преобразований
Кафедра ТЭЦ

## Slide 20: Методы расчета электрических цепей с одним источником питания Метод эквивалентных преобразований
Кафедра ТЭЦ

## Slide 21: Основные законы электротехники
Кафедра ТЭЦ

## Slide 22
Закон Ома — физический закон, определяющий связь электродвижущей силы источника или электрического напряжения с силой тока и сопротивлением проводника. Экспериментально установлен в 1826 году, и назван в честь его первооткрывателя Георга Ома.
Кафедра ТЭЦ

## Slide 23
Сила тока
Постоянным электрическим током называют направленное движение заряженных частиц.
Силой тока называют величину равную отношению заряда перенесенного через поперечное сечение проводника ко времени.
I =
∆t
∆q
Кафедра ТЭЦ

## Slide 24: Электрическое напряжение
Напряжение показывает, какую работу совершает электрическое поле при перемещении единичного положительного заряда из одной точки в другую.
U = A / q
Кафедра ТЭЦ

## Slide 25: Зависимость силы тока от напряжения
Сила тока пропорциональна напряжению I~U
График – линейная зависимость
I | 2 | 4 | 8
U | 5 | 10 | 20
I,А
U,В
2
4
8
5
10
20
0
Кафедра ТЭЦ

## Slide 26: Зависимость силы тока от сопротивления
Сила тока обратно пропорциональна сопротивлению
График – ветвь гиперболы
I | 3 | 2 | 1
R | 1 | 2 | 5
I,А
R,Ом
0
3
2
1
1
2
5
Кафедра ТЭЦ

## Slide 27
Закон Ома
где:
I – сила тока на участке цепи, Ампер (А)
U–напряжение, приложенное к этому участку, Вольт (В)
R-сопротивление, Ом
Выражение является законом Ома для участка цепи: сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению, приложенному к этому участку.
Закон Ома справедлив для линейных цепей (R = const)
Кафедра ТЭЦ

## Slide 28: Законы, описывающие работу электрической цепи Законы Ома
Закон Ома для участка цепи
Обобщенный закон Ома для активной ветви
Закон Ома для полной цепи
Кафедра ТЭЦ

## Slide 29
Ток в цепи находят по закону Ома
напряжение, приложенное к нагрузке
где RВН – внутреннее сопротивление источника тока.
Выражение является законом Ома для всей цепи: сила тока в цепи прямо пропорциональна ЭДС источника.
Кафедра ТЭЦ

## Slide 30: Законы, описывающие работу электрической цепи Законы Кирхгофа Первый закон
Алгебраическая сумма токов ветвей, сходящихся в одном узле, равна нулю.
Правило: ток втекающий в узел берется с «+» и вытекающий с «-».
Кафедра ТЭЦ

## Slide 31
Законы Кирхгофа
1 закон Кирхгофа: алгебраическая сумма токов в любом узле цепи равна нулю:
Рассмотрим схему и запишем для нее уравнение по
первому закону Кирхгофа.
Токам, направленным к узлу, присвоим знак "плюс",
а токам, направленным от узла-знак "минус".
Законы, описывающие работу электрической цепи Законы Кирхгофа Первый закон
Кафедра ТЭЦ

## Slide 32
Законы Кирхгофа
1 закон Кирхгофа: алгебраическая сумма токов в любом узле цепи равна нулю:
Рассмотрим схему и запишем для нее уравнение по
первому закону Кирхгофа.
Токам, направленным к узлу, присвоим знак "плюс",
а токам, направленным от узла-знак "минус".
Законы, описывающие работу электрической цепи Законы Кирхгофа Первый закон
Кафедра ТЭЦ

## Slide 33
Физически первый закон
Кирхгофа – это закон непрерывности
электрического тока
Кафедра ТЭЦ

## Slide 34: Законы, описывающие работу электрической цепи Законы Кирхгофа Второй закон
Алгебраическая сумма напряжений на резистивных элементах замкнутого активного контура равна алгебраической сумме ЭДС, входящих в этот контур.
Правило: если ЭДС и ток имеют одинаковое направление с направлением обхода контура, то они берутся с «+», если нет, то с «-».
Кафедра ТЭЦ

## Slide 35
J
Например:
+
u
-
Кафедра ТЭЦ

## Slide 36
J
Например:
+
u
-
Кафедра ТЭЦ

## Slide 37
Физически второй закон
Кирхгофа характеризует равновесие напряжений в любом контуре цепи
Кафедра ТЭЦ

## Slide 38
Решение системы уравнений,
составленных по законам
Кирхгофа, позволяет
определить все токи и
напряжения в рассматриваемой
цепи
Кафедра ТЭЦ

## Slide 39
Потенциальная
диаграмма
Кафедра ТЭЦ

## Slide 40
Потенциальная диаграмма -
это графическое изображение
второго закона Кирхгофа,
которая применяется для
проверки правильности расчетов
в линейных резистивных цепях

## Slide 41
Потенциальная диаграмма
строится для контура без
источников тока, причем
потенциалы точек начала и
конца диаграммы должны
получиться одинаковыми
Кафедра ТЭЦ

## Slide 42: построения потенциальной диаграммы
Для построения потенциальной диаграммы выбирают замкнутый контур. Этот контур разбивают на участки таким образом, чтобы на участке находился один потребитель или источник энергии. Пограничные точки между участками необходимо обозначить буквами или цифрами.
Произвольно заземляют одну точку контура, её потенциал условно считается нулевым. Обходя контур по часовой стрелке от точки с нулевым потенциалом, определяют потенциал каждой последующей пограничной точки как алгебраической суммы потенциала предыдущей точки и изменения потенциала между этими соседними точками.

## Slide 43: построения потенциальной диаграммы
Изменение потенциала на участке зависит от состава цепи между точками.
Если на участке включен потребитель энергии (резистор), то изменение потенциала численно равно падению напряжения на этом резисторе. Знак этого изменения определяют направлением тока. При совпадении направлений тока и обхода контура знак отрицательный, в противном случае он положительный.

## Slide 44
Если на участке находится источник ЭДС, то изменение потенциала здесь численно равно величине ЭДС данного источника. При совпадении направления обхода контура и направления ЭДС изменение потенциала положительно, в противном случае оно отрицательно.
После расчета потенциалов всех точек строят в прямоугольной системе координат потенциальную диаграмму.

## Slide 45
На оси абсцисс откладывают в масштабе сопротивление участков в той последовательности, в которой они встречались при обходе контура, а по оси ординат – потенциалы соответствующих точек.
Потенциальная диаграмма начинается с нулевого потенциала и заканчивается после обхода контура таковым.

## Slide 46
Схема контура
к
а
d
c
в
Кафедра ТЭЦ

## Slide 47
Потенциалы точек контура:
Кафедра ТЭЦ

## Slide 48
Потенциальная диаграмма
0
к
в
с
d
a
a